Sugárterápiás Központ – Besugárzókészülékek és a sugárkezelés menete

I. Külső (teleterápiás) besugárzókészülékek

7 lineáris gyorsító:

- TrueBeam		6, 10 és 18 MV foton, 6-21 MeV elektron, képvezérelt, intenzitás- 			modulált, forgóíves és légzéskapuzott sugárkezelési lehetőség

- VitalBeam1	6 és 10 MV foton, 6-21 MeV elektron, képvezérelt, intenzitásmodulált, 			forgóíves és légzéskapuzott sugárkezelési lehetőség

- VitalBeam2	6, 10 és 18 MV foton, 6-21 MeV elektron, képvezérelt, intenzitás- 			modulált, forgóíves sugárkezelési lehetőség

- Unique		6 MV foton, intenzitásmodulált sugárkezelés

- Artiste		6 és 18 MV foton, 6-21 MeV elektron, képvezérelt, intenzitás modulált

és légzés kapuzott sugárkezelési lehetőség

- Primus		6 MV foton, 3D konformális sugárkezelés

- CyberKnife	robotkarra szerelt, 6 MV-s fotonsugárzást kibocsátó lineáris gyorsító

sztereoszkópiás röntgenverifikációs rendszerrel

A TrueBeam és VitalBeam gyorsítók kV-os kúpsugaras CT-vel (CBCT), az Artiste lineáris gyorsító pedig MV-os CBCT-vel és a kezelőhelyiségbe telepített CT készülékkel („in-room CT”) vannak felszerelve. A Unique és Primus készülékek elektronikus mezőellenőrző rendszerrel (EPID) rendelkeznek.

- Speciális kobalt besugárzó készülék egésztest besugárzáshoz

- Gulmay (40-200 keV) ortovoltos terápiás röntgenkészülék

Kiegészítő készülékek

- Számítógépes besugárzás-tervező rendszerek (Pinnacle 3D, Eclipse)

- CT szimulátorok (Optima 580RT ) és verifikációs CT készülék (Sensation Open)

- Röntgen-szimulátor (Simview NT)

- ARIA- mező beállító és ellenőrző (R&V) számítógépes hálózati rendszer

II. Belső (brachyterápiás) besugárzó készülék

Nagy dózisteljesítményű távvezérelt utántöltéses besugárzó készülék (HDR afterloading)

- Elekta microSelectron V3

Kiegészítő készülékek

- Számítógépes besugárzás-tervező rendszer (Oncentra)

- Prosztata HDR és LDR brachyterápiás rendszer (Elekta Brachytherapy)

- UH készülék (B&K Medical)

- C-karos, izocentrikus lokalizációs röntgenkészülék (Siemens Arcadis Orbic)

Lineáris gyorsító (Varian TrueBeam)

Daganatos betegek külső besugárzására kifejlesztett speciális elektrongyorsító. Az elektronokat nagyfrekvenciás elektromágneses hullámokkal gyorsítják fel, majd azokat egy céltárgyra irányítják, ahol lefékeződnek, és ún. fékezési röntgensugárzást (foton sugárzás) keltenek. A besugárzókészülék fejrészében mozgatható kollimátorok segítségével alakítják ki a besugárzási mező alakját. Lehetőség van elektron sugárnyaláb előállítására is, amikor a felgyorsított elektronok közvetlen kiléptetésé-vel nagyenergiás elektronsugárzást kapunk. A lineáris gyorsító beteg körül forgatható része a "gantry", amely lehetővé teszi, hogy különböző irányokból végezzük a besugárzást a beteg mozgatása nélkül. A kezelési asztal szintén kiforgatható, és ezzel újabb besugárzási irányokat választhatunk. A mélyebben fekvő daganatok besugárzására 6-18 MV energiájú foton sugárzást, míg a felszínhez közel elhelyezkedő elváltozások kezelésére 6-21 MeV energiájú elektronsugárzást használunk.

CyberKnife (Kiber-kés)

Robotkaros lineáris gyorsító, ami alkalmas koponyán belüli és kívüli kisméretű daganatok nagy pontosságú sztereotaxiás besugárzására. Kezelés közben végzett gyakori röntgen-képal-kotással az esetleges szervelmozdulás regiszt-rálható, amit a robotkar automatikus mozgatá-sával korrigálni lehet. Ezzel a módszerrel a besugarazott térfogat nagysága csökkenthető, ami a védendő szervek és normálszövetek kisebb dózisterhelésével jár együtt. A készülék alkalmas valósidejű daganatkövetésre is. Például a tüdődaganat légzés miatti mozgását a robotkar valós időben követni tudja folyamatos sugárzás közben, így a normál tüdőszövetet jobban lehet kímélni.

Brachyterápiás besugárzó készülék (afterloading)

Brachyterápiás kezelés során a daganatba, vagy annak közvetlen közelébe kerül a radioaktív sugárforrás. Az afterloading készülékkel végzett kezelésnél a sugárforrás távvezérléssel, utántöltéses eljárással jut be az applikátorba vagy katéterbe, melyeknek a betegbe történő behelyezésekor a forrás még a készülék sugárvédett tároló egységében tartózkodik. Ezzel a módszerrel a beteg és a kezelő személyzet sugárvédelme maximálisan biztosított. A kezelés indításakor egy léptető motor a forráshoz forrasztott mozgató kábel segítségével juttatja el a forrást a kívánt pozícióba, majd a sugárzási idő leteltével azt a következő pozícióba mozgatja (lépteti). Több katéter esetén a forrás először végigmegy az első katéter összes megállási pozícióján, majd utána megy a többi katéterbe. Az afterloading készülékben a radioaktív sugárforrás Ir-192 izotóp, mely gammasugárzást (fotonsugárzást) bocsát ki 360 keV-es átlagenergiával.

Tervezési CT

A besugárzási terv elkészítéséhez minden betegről CT vizsgálatot végzünk az egyedi anatómiai viszonyok figyelembe vételéhez. A vizsgálat során ugyanolyan betegrögzítési technikát alkalmazunk, mint amilyet a kezelé-sek során. A CT képek alapján meghatározzuk a céltérfogatot és a védendő szerveket, majd elkészítjük a besugárzási tervet.

Besugárzás-tervező rendszer

A számítógépes besugárzás-tervező rendszerrel a betegek egyedi besugárzási tervét készítjük el. A tervező rendszer nagyteljesítményű szerver-ből, speciális térbeli rekonstrukciós és dózis-eloszlás számoló szoftverekből áll. A besugárzó készülék mérésekkel meghatározott fizikai és dozimetriai adatait, valamint a beteg egyedi anatómiai információit használjuk a besugár-zási terv elkészítésekor. Az anatómiai adatokat metszet-képalkotó eljárásokkal (CT, MRI, PET) nyerjük. A tervezés során a besugárzandó daganat és a védendő szervek elhelyezkedé-sének figyelembevételével meghatározzuk a besugárzási irányokat, a besugárzási mező nagyságát és alakját, majd kiszámítjuk a testen belül kialakuló dóziseloszlást. Intenzitás-modulált sugárterápia (IMRT) előtt, ún. inverz tervezési algoritmusokat használunk az optimá-lis terv elkészítéséhez. Végül a besugárzási tervben meghatározott beállítási paramétereket és dozimetriai adatokat digitális hálózaton keresztül eljuttatjuk a besugárzó készülékhez.

A tervezéstől a sugárkezelés megkezdéséig

Topometriás képalkotó eljárás alkalmazása

Az egyedi besugárzási terv elkészítéséhez CT, ill. esetenként MRI vagy PET vizsgálatokat végzünk. Fontos, hogy a beteg a CT vizsgálat során ugyanolyan pozícióban mozdulatlanul feküdjön a CT asztalon, mint később a besugárzó készülék asztalán. Ennek eléréshez bőrre tetovált jelöléseket használunk. Továbbá, betegrögzítő eszközöket is alkalmazunk (pl. fej-, kar-, lábtartó). Fej-nyaki régió sugárzásánál hőre lágyuló műanyag maszkkal rögzítjük a beteget. A különböző terápiás készülékek kiegészítő egységei a betegbeállítást elősegítő lézerfény nyalábok, melyeknek a bőrjelölésekre történő vetítése biztosítja, hogy a beteg minden alkalommal azonos pozícióban feküdjön az asztalon, és a sugárnyalábok pontosan a kívánt területre irányuljanak. A CT vizsgálat után a képi információkat számítógépes hálózaton továbbítjuk a tervező rendszerhez.

Besugárzási terv elkészítése

A betegről készített CT szeleteken berajzoljuk a besugárzandó céltérfogatot (daganat + biztonsági zóna) és a védendő szerveket (pl. gerincvelő, tüdő, szemlencse). Ezt követően az anatómiai viszonyok figyelembevételével meghatározzuk a besugárzási irányokat, a mezők számát és alakját. Bonyolultabb besugárzási technikáknál, pl. intenzitásmodulált sugárterápia (IMRT), ún. inverz tervezési algoritmusokat használunk. A dóziseloszlás meghatározása után kiértékeljük a besugárzási tervet. A cél az, hogy a céltérfogat úgy kapja meg az előírt dózist, hogy az ép szövetek és a védendő szervek dózisterhelése minimális legyen. A kész terv adatait, melyek alapján elkezdődhet a besugárzás, kinyomtatjuk és számítógépes hálózaton keresztül eljuttatjuk a besugárzó készülékhez.

Külső sugárkezelés

A külső sugárkezelés több héten keresztül frakcionáltan, naponta történik. A kezelés fájdalommentes, időtartama a beállítással együtt kb. 5-10 perc naponta. Általában az első néhány kezelésnél, majd hetente, a besugárzó készülékbe integrált CT készülékkel vagy digitális röntgenfelvételekkel ellenőrzést végzünk a betegbeállításról a besugárzás pontosságának a növelése céljából.